Estruturas de Programação

1. Estrutura Seqüencial

Os programas em FORTRAN devem conter os comandos escritos na ordem em que serão executados, com exceção das funções, subrotinas e laços de repetição. Portanto um programa em FORTRAN  deve seguir o seguinte padrão:

declaração 1

declaração 2

...

declaração n

comando 1

comando 2

...

comando n

end

onde as declarações são opcionais (item 4 Capítulo 1).

O comando ‘end’ indica o fim do programa. Se o programador preferir pode finalizar o programa prematuramente usando os comandos ‘stop’ ou ‘call exit’.

| Programa | Resultado |
| --- | --- |
| integer*1 a,b a=10 b=20 c=30 write (*,*) a write (*,*) b write (*,*) c end | 10 20 30.000000 |
| integer*1 a,b a=10 b=20 c=30 write (*,*) a write (*,*) b stop write (*,*) c end | 10 20 |
| integer*1 a,b a=10 b=20 c=30 write (*,*) a call exit write (*,*) b write (*,*) c end | 10 |

2. Estrutura Condicional

Estrutura Condicional Simples

if (expressão de teste) comando

ou

if (expressão de teste) then

seqüência de comandos

end if

Quando a expressão de teste for verdadeira os comandos serão executados, quando for falsa o programa segue para o próximo comando logo abaixo da estrutura condicional. A primeira opção só é valida quando for executado um único comando. Este comando pode ser de qualquer tipo, atribuição, escrita, leitura, ‘goto’ ou interrupção do programa.

Estrutura Condicional Composta

if (expressão de teste) then

seqüência de comandos 1

else

seqüência de comandos 2

end if

Quando a expressão de teste for falsa a seqüência de comandos 2 será executada. Mesmo quando só há um comando na seqüência de comandos 1, não se pode omitir a palavra chave ‘then’.

É permitido o uso de estruturas condicionais umas dento das outras.

| Programa | Resultado |
| --- | --- |
| implicit none Integer a, b, c a=10 b=20 c=30 if (a.lt.b) then write (*,*) ' a<b' a=b+10 else write (*,*) ' a>b' b=a-5 end if if (c.ge.20) write(*,*)' c=',c, a, b end | a<b c= 30 30 20 |

Estrutura Condicional Composta Simplificada

Uma outra forma de se usar uma estrutura condicional composta (somente N77 e F90) é usando o comando ‘case’.

| N77 | F90 |
| --- | --- |
| SELECT CASE (exp. case) CASE (lista de seleção 1) comandos 1 CASE (lista de seleção 2) comandos 2 ... CASE (lista de seleção n) comandos n CASE DEFAULT comandos d END SELECT | nome_case: SELECT CASE (exp. case) CASE (lista de seleção 1) comandos 1 CASE (lista de seleção 2) comandos 2 ... CASE (lista de seleção n) comandos n CASE DEFAULT comandos d END SELECT nome_case |

onde ‘exp. case' é uma expressão ou constante inteira, lógica  ou literal (somente um caractere ‘character*1’). Caso o valor de ‘exp. case’ estiver na ‘lista de seleção 1’, os ‘comandos 1’ serão executados. Se o valor não estiver na ‘lista de seleção 1’ o computador irá avaliar a ‘lista de seleção 2’, se for verdadeira serão executados os ‘comandos 2’ e assim até terminar os comandos ‘case (lista de seleção n)’. O comando ‘case default’ é opcional, e faz com que os ‘comandos d’ sejam executados caso nenhuma das outras avaliações sejam verdadeiras. ‘nome_case’ é opcional e deve seguir as mesmas regras usadas para dar nomes as variáveis. A sua utilidade é apenas de dar maior clareza ao programa.

As listas de seleção podem ser da seguinte forma:

| Estrutura | Condição para ser verdadeira |
| --- | --- |
| case (valor) | Exp. teste igual à valor |
| case (:valor) | Exp. teste menor que valor |
| case (valor:) | Exp. teste maior que valor |
| case (valor1:valor2) | Exp. teste entre valor1 e valor2 |
| case (valor1,valor2,...,valorn) | Exp. teste igual à valor1 ou igual à valor2 ou ... valorn. |

Não é permitida a superposição de valores.

Os valores literais devem vir entre apóstrofos e seus valores serão avaliados de acordo com o padrão ASCII. Uma tabela com os valores ASCII pode ser encontrada no Anexo C.

| Programa | Resultado |
| --- | --- |
| i=20 select case (i) case (10) write (*,*) 'a=10' case (20) write (*,*) 'a=20' case (11,19) write (*,*) 'a>11 a<19' end select end | a=20 |
| character i*1 i='h' valor_i: select case (i) case ('a','b','c') write (*,*) 'i=a ou b ou c' case ('d':'m') write (*,*) 'i esta entre d e m' case ('D':'M') write (*,*) 'i esta entre D e M' end select valor_i end | i esta entre d e m |

É importante observar que as letras maiúsculas e minúsculas possuem valores ASCII diferentes.

4. Estruturas de Repetição

Quando o mesmo comando precisa ser executado várias vezes até que se atinja uma certa condição ou um número certo de repetições, o melhor é usar as estruturas de repetição. Estas estruturas são bem simples e podem economizar várias linhas de comando.

do var=n1,n2,n3

seqüência de comandos

end do

ou ainda

do var=1,50

seqüência de comandos

end do

No primeiro caso, 'var’ é uma variável inteira ou real que recebe inicialmente o valor ‘n1’, a seqüência de comandos se repete, e o valor de ‘var’ aumenta de ‘n3’ a cada vez que o comando volta para a linha do ‘do’. A repetição só para quando o valor de ‘var’ ultrapassa ‘n2’.

No segundo caso, var deve ser uma variável necessariamente inteira, que recebe, consecutivamente, os valores inteiros de 1 até 50 (1, 2, 3...50). Para cada valor desses, a sequencia de comandos é executada.

Observações: A palavra chave ‘end do’ pode ser escrita como ‘enddo’. ‘n1’, ‘n2’ e ‘n3’ podem ser constantes ou variáveis inteiras ou reais, positivas ou negativas. Quando ‘n3’ for igual a um ele pode ser omitido.

| Programa | Resultado |
| --- | --- |
| do i=9,12 print '(2x,I2.2)',i enddo end | 09 10 11 12 |
| Programa | Resultado |
| integer a(5,3), b(3) do i=1,5 do j=1,3 a(i,j)=10*i+j b(j)=100+j**3 enddo enddo write (*,1) ((a(i,j), i=1,5) & ,b(j), j=1,3) 1 format ( 2x,i4,' - ',i5,' - ',i4) end | 11 - 21 - 31 41 - 51 - 101 12 - 22 - 32 42 - 52 - 108 13 - 23 - 33 43 - 53 - 127 |